Приложение №1

к Договору №___________

от "____"______________20__

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На монтаж дополнительных блоков аккумуляторов газа

|  | Основание для проектирования | 1. Протокол Заседания инвестиционного комитета ООО «Газпром газомоторное топливо» от «18» февраля 2022 № ИК-06/22. |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | 2.1. Технические требования на проектирование (Приложение №1 к Заданию на проектирование). 2.2. Градостроительный план земельного участка. 2.5. Техническая документация на подводящий газопровод. 2.8. Типовой перечень объектов/подобъектов для отнесения затрат по строительству (реконструкции) объектов газомоторной инфраструктуры, утвержденный Приказом ООО «Газпром газомоторное топливо» от 19.09.2017 № 0546/17. |
|  | Местоположение предприятия, здания, сооружения | 3.1. АГНКС-2 г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.9 3.2. АГНКС-3 г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д.88 3.3. АГНКС-4 г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.82 3.4. АГНКС-5 г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Саперная, д.5 3.5. АГНКС-1 г. Калининград, Люблинское ш., д.1 |
|  | Вид строительства | 4.1. Реконструкция. |
|  | Разрабатываемая документация | 5.1. Проектная (в т.ч. инженерные изыскания, основные технические решения), рабочая документация. |
|  | Порядок разработки документации | 6.1. Подрядчику выполнить комплекс инженерных изысканий, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 года № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 12 мая 2017 года), СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (дата введения 01.07.2017), разработанным техническим заданием на выполнение инженерных изысканий и программой инженерных изысканий, согласованных с Заказчиком, в объеме, достаточном для проектирования и прохождения экспертизы. 6.2. На первом этапе проектирования разработать «Основные технические решения» (далее – ОТР). В составе ОТР разработать разделы: ситуационный план; схему планировочной организации земельного участка (с учетом схемы движения транспорта); предварительные трассы инженерных коммуникаций, предоставленные на кадастровом плане территории. 6.3. Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации сформировать в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3), требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 и другими нормативными документами, а также Техническими требованиями на проектирование (Приложение №1). Объём и качество проектной документации должно быть достаточным для прохождения Экспертизы. Объём и качество рабочей документации должно быть достаточным для производства строительно-монтажных работ. 6.4. В составе проектной и рабочей документации предоставить «Сводный том ведомостей объемов работ» (ВОР) в соответствии с перечнем объектов/подобъектов по п. 10.1. и «Сводный том заказных спецификаций и опросных листов» (СЗС). |
|  | Требования по вариантной разработке | 7.1. Проработать альтернативные варианты, связанные с прохождением трасс сетей инженерно-технического обеспечения, подъездной дороги (при необходимости). Точки подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения определяет Подрядчик совместно с соответствующими эксплуатирующими организациями и направляет Заказчику соответствующие трассы, выполненные на кадастровом плане территории. |
|  | Особые условия строительства | 8.1. В соответствии с картой общего сейсмического районирования территорий РФ ОСР-97 (СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»). |
|  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | 9.1. Основные технико-экономические показатели определить в проектной документации с учетом Технических требований на проектирование (Приложение №1). 9.2. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 №421/пр "Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" (с учетом действующих на момент разработки изменений и дополнений), действующими нормативными документами РФ и Методическими указаниями ООО «Газпром газомоторное топливо» о порядке формирования сметной (инвестиционной) стоимости объектов по строительству и реконструкции в Обществе, утвержденными Приказом Общества от 13.04.2018 № 0275/18. 9.3. Сметную документацию выполнить в соответствии с перечнем объектов/подобъектов по п. 10.1. |
|  | Особые требования к проектированию | 10.1. Проектная документация должна включать в себя согласования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ и полученными техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Учесть охранные зоны инженерных сетей, сооружений и объектов. При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей с получением соответствующих технических условий и согласований. 10.2. Проектная документация должна содержать ведомость площадей земельных участков, подлежащих отводу на период строительства и эксплуатации объекта с учетом внеплощадочных инженерных сетей с распределением по землепользователям. Ведомость составляется на основании схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории с приложением проекта их границ, каталога координат поворотных точек границ отвода земель. |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному технологическому оборудованию | 11.1. Режим работы объекта круглосуточный, круглогодичный. |
|  | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям | 12.1. Выполнить в соответствии с Техническими требованиями на проектирование (Приложение № 1) и Градостроительным планом земельного участка. 12.2. Во внешнем оформлении руководствоваться требованиями Книги фирменного стиля розничной сети АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо». 12.3. При проектировании в соответствии с Книгой фирменного стиля розничной сети АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо» предусматривать размещение на объекте информационного(-ых) указателя(-ей). |
|  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | 13.1. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» отдельным томом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующими природоохранную деятельность, а также Техническими требованиями на проектирование (Приложение №1). 13.2. В разделе «Проект рекультивации нарушенных земельных участков» привести расчет рекультивации нарушенных и загрязненных земель, расчет затрат на рекультивацию земель, материалы по отводу земель. |
|  | Технологическая связь | 14.1. Выполнить в соответствии с нормативными документами и Техническими требованиями на проектирование (Приложение №1). |
|  | Энергоснабжение | 15.1. Выполнить в соответствии с нормативными документами, Техническими требованиями на проектирование и полученными техническими условиями. |
|  | Системы автоматизированного управления АГНКС (САУ АГНКС), метрологическое обеспечение и организация измерений углеводородных сред. | 16.1. Выполнить в соответствии с нормативными документами, Техническими требованиями на проектирование |
|  | Автоматизированная система отгрузки топлива | 18.1 Не требуется |
|  | Требования по режиму безопасности и гигиене труда | 19.1. Не требуется |
|  | Выделение очередей и пусковых комплексов | 20.1. Не требуется |
|  | Требования по ассимиляции производства | 21.1. Не требуется. |
|  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 22.1. Не требуется |
|  | Требования по пожарной безопасности | 23.1. Выполнить в соответствии с нормативными документами, Техническими требованиями на проектирование |
|  | Требования к системам безопасности и охране объектов | 24.1. Не требуется |
|  | Требования к разработке сводных заказных спецификаций (СЗС) | 25.1. Не требуется |
|  | Определение затрат на страхование | 26.1. Выполнить в соответствии с со ст. 263 Налогового кодекса РФ и письмом Госкомитета РФ по строительству и ЖКК от 18.07.2002 №НЗ-3942/7. |
|  | Подрядчик | 27.1. ___________________ |
|  | Заказчик | 28.1. ООО «Газпром газомоторное топливо» |
|  | Источник финансирования | 29.1. Капитальные вложения ООО «Газпром газомоторное топливо» |
|  | Срок выполнения работы | 30.1. В соответствии с Графиком выполнения работ к договору. |
|  | Условия изменения задания | 31.1. В течение срока действия договора на выполнение проектно-изыскательских работ. Изменения к заданию утверждаются Заказчиком. |
|  | Порядок сдачи работы | 32.1. Подрядчик предоставляет Заказчику материалы в 6-ти экземплярах на бумажных носителях и в 3-х экземплярах на электронных носителях. 32.2. Материалы для предварительного согласования предоставляет в 1-м экземпляре на электронных носителях или посредством передачи через ftp-ресурс. |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | 33.1. Электронная версия комплекта документации передается на CD-R (DVD-R) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). 33.2. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования объекта проектирования, стадии разработки, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. 33.3. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания и файл «Ведомость электронной версии документации». 33.4. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации на бумажном носителе. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. 33.5. Документацию в электронном виде предоставить в отсканированном виде в формате PDF с подписями и печатями и редактируемом виде в форматах Microsoft office и DWG (AutoCAD). 33.6. Сметную документацию предоставить в форматах Excel и программного комплекса Гранд-Смета. |
|  | Дополнительные требования | 34.1. Обеспечить сопровождение проектной документации и инженерных изысканий в органах экспертизы до получения положительного заключения. Место проведения экспертизы определяет Заказчик. 34.2. Предоставить Заказчику Ведомость устранения замечаний экспертизы. 34.3. Получить технические условия на вынос и пересечение инженерных коммуникаций (при необходимости), исходные данные ГО ЧС, вывоз отходов. 34.4. При необходимости разработать и утвердить специальные технические условия (СТУ) в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм.). Основание – для обоснования вынужденных отступлений от сводов правил СП 156.13130.2014, СП 326.1311500.2017. Порядок разработки, состав и оформление СТУ должны соответствовать приказу Минстроя России от 15.04.2016 № 248/пр «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства» (с изм.). СТУ согласовать в установленном применимым законодательством РФ порядке с органами МЧС России и Минстроя России. 34.5. При необходимости обеспечить проведение историко-культурной экспертизы, получить акт обследования территории на отсутствие/наличие взрывоопасных предметов в объеме, достаточном для проектирования и получения положительного заключения экспертизы проектной документации. 34.6. Оформить раздел «Санитарно-защитная зона объекта» в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Постановлением Правительства РФ № 222 от 03.03.2018 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказом Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории» и согласовать раздел в аккредитованной экспертной организации и управлении Роспотребнадзора. Внести сведения об санитарно-защитной зоне в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 34.7. На основании утвержденной проектной документации выполнить комплекс землеустроительных (кадастровых) работ по установлению (изменению) охранных зон проектируемых (планируемых к строительству) и (или) реконструируемых (переустраиваемых) подводящих инженерных сетей, включая внеплощадочные сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, при необходимости. Внести сведения об охранных зонах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 34.8. При разработке схемы планировочной организации земельного участка и схемы организации дорожного движения, использовать программы, имитирующие траектории движения длинномерных транспортных средств по площадке объекта. |
|  | Приложение | 35.1. Технические требования на проектирование. |
| Исполнитель: __________________ / / М.П. | Заказчик: Директор Северо-Западного филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» _________________ / П.С. Цыханвей / М.П. |