Техническое задание

Поставляемый Товар должен полностью соответствовать корпоративным требованиям 
и правилам для АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо», а также должен соответствовать проектным решениям альбома «Корпоративных требований и правилах для АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо» (Приложение № 1, Приложение № 2.1, 
Приложение № 2.2, Приложение № 2.3, Приложение № 3 к Техническому заданию), с учетом индивидуальных особенностей, отраженных в проектной документации по каждому объекту.

- Здания СЭБ.

Здания СЭБ «Газпром сеть АГНКС» следующих типоразмеров:

  - СЭБ общей площадью 20 м2 без торговой зоны, с санузлом. Обозначение по альбому «Раздел 2 Сеть АГНКС под брендом Газпром» (Приложение №№1, 2.2 к Техническому заданию) Sm20ГМТ II степень огнестойкости;

  - СЭБ общей площадью 20 м2 без торговой зоны, с санузлом. Обозначение по альбому «Раздел 2 Сеть АГНКС под брендом Газпром» (Приложение №№1, 2.2 к Техническому заданию) Sm20ГМТ III степень огнестойкости;

  - СЭБ общей площадью 50 м2 с торговой зоной. Обозначение по альбому «Раздел 2 Сеть АГНКС под брендом Газпром» (Приложение №№1, 2.2 к Техническому заданию) Sm50ГМТ II степень огнестойкости;

  - СЭБ общей площадью 50 м2 с торговой зоной. Обозначение по альбому «Раздел 2 Сеть АГНКС под брендом Газпром» (Приложение №№1, 2.2 к Техническому заданию) Sm50ГМТ III степень огнестойкости;

  - СЭБ общей площадью 100 м2 с торговой зоной. Обозначение по альбому «Раздел 2 Сеть АГНКС под брендом Газпром» (Приложение №№1, 2.2 к Техническому заданию) Sm100ГМТ II степень огнестойкости;

  - СЭБ общей площадью 100 м2 с торговой зоной. Обозначение по альбому «Раздел 2 Сеть АГНКС под брендом Газпром» (Приложение №№1, 2.2 к Техническому заданию) S100ГМТ III степень огнестойкости.

  - СЭБ общей площадью 180 м2 с торговой зоной. Обозначение по альбому «Раздел 2 Сеть АГНКС под брендом Газпром» (Приложение №№1, 2.2 к Техническому заданию) Sk180ГМТ II степень огнестойкости.

  - СЭБ общей площадью 180 м2 с торговой зоной. Обозначение по альбому «Раздел 2 Сеть АГНКС под брендом Газпром» (Приложение №№1, 2.2 к Техническому заданию) Sk180ГМТ III степень огнестойкости.

Здания СЭБ «Газпром - EcoGas» следующих типоразмеров:

  - СЭБ общей площадью 20 м2 без торговой зоны, с санузлом. Обозначение по альбому «Раздел 4 Сеть АГНКС под брендом Газпром и ЕcoGas, Раздел 2 Оформление фасада здания СЭБ» (Приложение №2.1,  Приложение №2.2, Приложение № 2.3 к Техническому заданию) Sm20ГМТ II степень огнестойкости;

  - СЭБ общей площадью 20 м2 без торговой зоны, с санузлом. Обозначение по альбому «Раздел 4 Сеть АГНКС под брендом Газпром и ЕcoGas, Раздел 2 Оформление фасада здания СЭБ» (Приложение №2.1,  Приложение №2.2, Приложение № 2.3 к Техническому заданию) Sm20ГМТ III степень огнестойкости;

  - СЭБ общей площадью 50 м2 с торговой зоной. Обозначение по альбому «Раздел 4 Сеть АГНКС под брендом Газпром и ЕcoGas, Раздел 2 Оформление фасада здания СЭБ» (Приложение №2.1,  Приложение №2.2, Приложение № 2.3 к Техническому заданию) Sm50ГМТ II степень огнестойкости;

  - СЭБ общей площадью 50 м2 с торговой зоной. Обозначение по альбому «Раздел 4 Сеть АГНКС под брендом Газпром и ЕcoGas, Раздел 2 Оформление фасада здания СЭБ» (Приложение №2.1,  Приложение №2.2, Приложение № 2.3 к Техническому заданию) Sm50ГМТ III степень огнестойкости;

  - СЭБ общей площадью 100 м2 с торговой зоной. Обозначение по альбому «Раздел 4 Сеть АГНКС под брендом Газпром и ЕcoGas, Раздел 2 Оформление фасада здания СЭБ» (Приложение №2.1,  Приложение №2.2, Приложение № 2.3 к Техническому заданию) Sm100ГМТ II степень огнестойкости;

  - СЭБ общей площадью 100 м2 с торговой зоной. Обозначение по альбому «Раздел 4 Сеть АГНКС под брендом Газпром и ЕcoGas, Раздел 2 Оформление фасада здания СЭБ» (Приложение №2.1,  Приложение №2.2, Приложение № 2.3 к Техническому заданию) S100ГМТ III степень огнестойкости.

  - СЭБ общей площадью 180 м2 с торговой зоной. Обозначение по альбому «Раздел 4 Сеть АГНКС под брендом Газпром и ЕcoGas, Раздел 2 Оформление фасада здания СЭБ» (Приложение №2.1,  Приложение №2.2, Приложение № 2.3 к Техническому заданию) Sk180ГМТ II степень огнестойкости.

  - СЭБ общей площадью 180 м2 с торговой зоной. Обозначение по альбому «Раздел 4 Сеть АГНКС под брендом Газпром и ЕcoGas, Раздел 2 Оформление фасада здания СЭБ» (Приложение №2.1,  Приложение №2.2, Приложение № 2.3 к Техническому заданию) Sk180ГМТ III степень огнестойкости.

- Общие требования к зданиям СЭБ

Климатический район строительства – определяется с учетом месторасположения объекта строительства на который планируется поставлять СЭБ.

Снеговая нагрузка максимальная – V снеговой район. При большей снеговой нагрузке проект СЭБ разрабатывается отдельно.

Ветровая нагрузка максимальная – V ветровой район. (При большей ветровой нагрузке проект СЭБ разрабатывается отдельно.

Сейсмическая нагрузка максимальная принята с учетом комплекта карт общего сейсмического районирования ОСР-2015, карта уровня А с учетом расчётной интенсивности землетрясения в 5 баллов. Для районов с большей интенсивностью сейсмической нагрузки, проект СЭБ разрабатывается отдельно.

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости – II, III.

Класс функциональной пожарной опасности Ф4.3.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Здание изготавливается в виде блоков и металлоконструкций полной заводской готовности, с предустановленными инженерными системами и оборудованием, полным циклом выполнения отделочных работ по служебным зонам и рассчетно-кассовой зоне, с чистовыми полами. Габаритные размеры готовых блоков выполнить с учетом возможности автомобильной и ж/д транспортировки к объекту строительства. Отделка всех помещений – согласно альбома «Каталог форматов объектов газозаправочной инфраструктуры с типовыми решениями» (Приложение №1, Приложение №2.1,  Приложение №2.2, Приложение № 2.3 к Техническому заданию).

Планировочные решения СЭБ должны полностью соответствовать утвержденным типовым планировочным решения ООО «Газпром газомоторное топливо» Планировки здания СЭБ по объектам ввода 2023 и последующих годов (Приложение №3 к Техническому заданию).

Интерьер здания СЭБ выполнить с использованием отделочных материалов в цветовой гамме, определённой альбомом «Каталог форматов объектов газозаправочной инфраструктуры с типовыми решениями» (Приложение №1, Приложение №2.1,  Приложение №2.2, Приложение 
№ 2.3 к Техническому заданию). Приложение № 2.2 регулирует цветовые решения, материалы и оформления в части торгового зала и туалетов для клиентов. Приложение № 2.3 регулирует изменения к Приложениям № 2.1, 2.2 к Техническому заданию.

Инженерные системы и сети здания СЭБ

- Система водопровода и канализации. В составе данной системы предусмотреть поставку и установку: сантехнического оборудования, водомерного узла со счетчиком учета воды, водонагревателя накопительного типа, оборудования обогрева приемных водосточных воронок и водосточных труб.

Ко всем средствам измерения, входящим в состав поставки системы водопровода и канализации должны прилагаться:

• Паспорт (формуляр) СИ, руководство по эксплуатации, документация должна быть представлена на русском языке.

• свидетельство об утверждении типа средств измерений с приложением описания СИ;

• методика поверки СИ (предоставляется заявителем в уполномоченный орган по метрологии при получении Свидетельства об утверждении типа средств измерений);

• свидетельство о поверке СИ выданное уполномоченной метрологической службой;

• информация об утверждении типа СИ, методики поверки СИ, проведенной поверке СИ должна быть в обязательном порядке подтверждена в реестрах Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.
На весь перечень СИ и приборов КИПиА должна быть составлена общая спецификация (отдельным документом, с указание полного наименования СИ и количества).

- Система отопления, вентиляции и кондиционирования.

В состав системы предусмотреть поставку и установку следующего оборудования: оборудование приточно-вытяжной вентиляции естественного и принудительного побуждения, инверторные кондиционеры, систему электрического обогрева. В качестве отопительных приборов принять электрические конвекторы, электрические теплые полы, воздушные тепловые завесы и инфракрасные обогреватели. Для обеспечения и поддержания требуемых параметром микроклимата помещений, повышения надежности работы систем, контроля, автоматического регулирования, защиты оборудования, блокировки, управления, а также включения и отключения систем вентиляции предусмотреть средства автоматизации. Предусмотреть мероприятия по снижению шума и вибрации при работе систем вентиляции и кондиционирования путем применения виброизоляторов, гибких вставок на воздуховодах, шумоглушителей, ограничения скорости воздуха в вентиляционных решетках и воздуховодах.

- Система освещения. Освещение в здании СЭБ – светодиодными светильниками с уровнем взрыво- и пожарозащиты согласно категорийности помещений. Светильники аварийного освещения с независимым энергопитанием.

- Система внутреннего электроснабжения с пускорегулирующей аппаратурой (без оборудования управления газовой части). Здание СЭБ укомплектовывается с установкой и монтажом на заводе-изготовителе вводным распределительным устройством, распределительными шкафами, пускорегулирующей аппаратурой, розеточной и слаботочной сетью и системой АВР. Предусмотреть систему заземления TN-S. Предусмотреть точку подключения передвижной ДЭС исключительно на собственные нужды СЭБ, с установкой устройства исключающего генерацию электроэнергии в сеть.

- Громкоговорящая связь. Включить в поставку и смонтировать систему громкоговорящей связи в составе: пульт оператора, уличный громкоговоритель, тамбурный пульт.

- Система контроля доступа и оповещения. Предусмотреть прокладку кабелей и проводов для подключения систему идентификационного доступа в служебные помещения и на технологическую площадку газового оборудования.

- Охранное теленаблюдение объекта. Предусмотреть прокладку кабелей и проводов для подключения камеры теленаблюдения внутри здания СЭБ, галереи навесов. Места расположения мест подключения камер согласовать с Заказчиком.

- Локальная вычислительная сеть. В здании СЭБ проложить  кабели локальной сети 6 категории, с установкой соответствующего количества сетевых розеток в помещениях.

- Система пожарной сигнализации. Оснастить здание СЭБ в соответствии с требованиями действующих норм пожарной безопасности.

- Металлоконструкции галерей навесов.

Конструкция галереи навеса модульного типа с габаритами модулей 9000мм х 9000мм и 9000 х 10500мм.

Транспортные размеры металлоконструкций выполнить с учетом возможности автомобильной и ж/д транспортировки к объекту строительства.

Конструкции галереи навеса обеспечивают его прочность и устойчивость для V снегового и V ветрового региона.

Степень огнестойкости – II, III, IV.

Типоразмеры галерей навесов:

Навесы без опирания на здание СЭБ на 2, 3. 4, 5, 6, 7 заправочных постов.

Навесы с опиранием на здания СЭБ 2, 3. 4, 5, 6, 7 заправочных постов.

Ширина навеса (по м/к) 9000 мм.

Межосевое расстояние по колоннаде 3000 мм.

Межколонное расстояние 10500 мм.

Консольный свес 3750 мм.

Дорожный просвет 5000 мм.

Сборные металлоконструкции полного заводского изготовления согласно типовому техническому проекту. Сборка и монтаж металлоконструкций на объекте строительства посекционная, на болтовые соединения, с последующей обваркой стыков.

Комплект поставки:

- Металлоконструкции навеса, отдробеструенные с антикоррозийным покрытием.

- Кровельный комплект.

- Комплект ливневой канализации с системой отопления.

- Траверсы технологических трубопроводов высокого давления.

- Отдельностоящие заправочные островки

Отдельно стоящие островки (ОСО), Отдельностоящие заправочные островки (ОЗО), и облицовочные комплекты к отдельностоящим газозаправочным колонкам изготавливаются в строгом соответствии с «Каталог форматов объектов газозаправочной инфраструктуры с типовыми решениями» (Приложение №1, Приложение №2.1,  Приложение №2.2, Приложение №2.3 к Техническому заданию).

- Облицовочные комплекты СЭБ и галереи навеса.

Облицовочные комплекты СЭБ и галереи навеса изготавливаются в строгом соответствии с «Каталог форматов объектов газозаправочной инфраструктуры с типовыми решениями» (Приложение №1 Приложение №2.1,  Приложение №2.2, Приложение №2.3 к Техническому заданию).

- Информационное оборудование и технологическое оснащение АГНКС.

- Информационное и технологическое оборудование АГНКС изготавливаются в строгом соответствии с «» (Приложение №1, Приложение №2.1,  Приложение №2.2, Приложение №2.3 к Техническому заданию).

Состав оборудования:

- Информационная стела с электронной индикацией отображения стоимости (одного и двух видов топлива), отображением видов услуг, предоставляемых на АГНКС. Предусмотреть возможность удаленного управления отображением информации и пятилетнюю гарантию на систему питания, подсветку и электронные компоненты стелы.

- Указатели въезда/выезда на площадку АГНКС.

- Указатели номеров газораздаточных колонок.

- Дуги безопасности.

- Коронки заправочных островков.

- Общие требования.

Товар закупается на основании Приложения №1, Приложения №2.1,  Приложения №2.2, Приложения №2.3 Приложения №3 к Техническому заданию и типового технического проекта, разработанного Поставщиком Товара и согласованного с Заказчиком.

- Приложение.

  - Приложение №1 – «Раздел 2 Сеть АГНКС под брендом Газпром»;

  - Приложение №2.1 – «Раздел 4 Сеть АГНКС под брендом Газпром и ЕcoGas»;

  - Приложение №2.2 – «Раздел 2 Оформление фасада здания СЭБ»;

  - Приложение №2.3 – «Изменения к Приложениям № 2.1, № 2.2»;

  - Приложение №3 – «Планировки здания СЭБ по объектам ввода 2023 и последующих годов».

СОГЛАСОВАНО:	СОГЛАСОВАНО:

Заместитель операционного директора                                    Заместитель генерального директора 
- главный инженер                                                                      по капитальному строительству

ООО «Газпром газомоторное топливо»                                   ООО «Газпром газомоторное топливо»

_________________ Е.А. Баринов	_________________ И.А. Гольдзон