Приложение № 1 к договору подряда № _________________ от ____.____.20___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту кровель зданий

производственно-технологических корпусов 
на АГНКС-1 г. Челябинск, АГНКС-2 г. Челябинск, АГНКС-3 г. Челябинск

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

г. Екатеринбург

2022 год

- Цель работ

  - Целью выполнения работ по настоящему Техническому заданию являются текущий ремонт кровель зданий производственно-технологических корпусов (далее – ПТК) на объектах:

- АГНКС-1 г. Челябинск Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенного по адресу: г. Челябинск, проезд Большой Западный, 18;

- АГНКС-2 г. Челябинск Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенного по адресу: г. Челябинск, Копейское шоссе, 2И;

- АГНКС-3 г. Челябинск Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Северный Луч, 9.

- Порядок проведения работ

  - Допуск персонала Подрядчика на Объекты для выполнения Работ производится после оформления акта-допуска по установленной Заказчиком форме.

  - В случае необходимости выполнения непредвиденных (аварийно-восстановительных) работ Подрядчик, по вызову Заказчика, организует работу своего персонала на Объекте (при необходимости круглосуточно) с последующим оформлением документации на выполненные работы.

  - Перечень Работ представлен в ведомости дефектов, являющейся Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

  - В целях обеспечения соответствия выполняемых Работ, а также конструкций техническим регламентам (нормам и правилам), ведомости дефектов, проектной документации (в случае её наличия) ведётся исполнительно-техническая документация. Основные требования к составу и порядку ведения исполнительно-технической документации (далее – ИТД):

    - ИТД должна соответствовать требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N1128.

    - В составе ИТД должна быть разработана исполнительная схема, фиксирующая плановое и высотное положение выверенных и окончательно закрепленных конструкций и элементов зданий, сооружений, а также имеющие место быть отклонения от них.

    - Нанесение лакокрасочных, а также иных видов защитных покрытий оформляется актом приёмки защитного покрытия по форме Приложения Д "СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр).

    - Состав и количество установленного при производстве Работ оборудования должно быть подтверждено путём оформления Ведомости установленной арматуры и оборудования по форме 1.3 "ВСН 012-88. Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990) (далее ВСН 012-88).

    - До момента начала производства Работ Подрядчик обязан завести (оформить) общий журнал работ по форме Приложения № 1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства, утверждённому Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. N 7.

    - По завершении всех видов Работ при их приемке Заказчиком Подрядчик должен передать Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительно-технической документации, состоящей из:

- Исполнительные схемы (п. 2.4.2 настоящего Технического задания);

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акты приёмки защитного покрытия (п. 2.4.3 настоящего Технического задания);

- Ведомость установленной арматуры и оборудования (п. 2.4.4 настоящего Технического задания);

- Общий журнал работ (п. 2.4.5 настоящего Технического задания);

- Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

- Приказы на ответственных за проведение работ от Подрядчика;

- Аттестационные документы на работников Подрядчика.

- Сроки выполнения работ

  - Срок начала выполнения Работ: с даты подписания Договора.

  - Срок выполнения полного комплекса Работ по Договору и сдачи Объектов Заказчику в соответствии с условиями Договора: 90 (Девяносто) рабочих дней с даты подписания Договора.

- Требования к выполнению работ

4.1.	При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться Договором, а также следующими методиками и инструкциями:

- СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

- СТО «Газпром» в составе ЕСУОТ и ПБ СТО Газпром 15000.1-002-2014, СТО «Газпром 18000.1-003-2014, СТО Газпром 18000.3-004-2014.4.2. Подрядчик обязан в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять входной контроль МТР поставки Подрядчика и предоставить Заказчику акты входного контроля на МТР, приобретенные самостоятельно и планируемые к использованию при выполнении Работ.

- Оформление результатов выполненных работ

  - Подрядчик после выполнения Работ предоставляет Заказчику оформленные со своей стороны первичные учетные документы в соответствии с условиями Договора.

  - Вместе с представленными первичными учетными документами Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с действующими нормативными требованиями и разделом 2 настоящего Технического задания

6.	Приложения.

6.1. Приложение №1. Ведомость дефектов № 79 от 01.03.2022;

6.2. Приложение №2. Ведомость дефектов № 80 от 01.03.2022;

6.3. Приложение №3. Ведомость дефектов № 82 от 01.03.2022.

| Подрядчик: ___________________________________ ___________________________________ ____________________ ______________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ______________________ К.Г. Складанов М.П. |
| --- | --- |

| Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания ПТК на АГНКС-1 г. Челябинск, АГНКС-2 г. Челябинск, АГНКС-3 г. Челябинск для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 79 Дата составления "01" марта 2022 г. Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо» Наименование структурного подразделения: Уральский филиал Наименование МВЗ: АГНКС-1 г. Челябинск Наименование объекта: КОРПУС ПРОИЗВ-ТЕХНОЛ.АГНКС-1 ЧЕЛЯБИНСК Инвентарный номер: 000001597 Характеристика объекта: Здание одноэтажное, литер В, общая площадь 621,1 кв.м. Фундамент - ж/б блоки, стены - металлические типа (сэндвич), перекрытие - сэндвич. Навес (литерВ3), общая площадь 378 кв.м. основание - ж/б, конструкции ж/б панели, перекрытия - проф.лист, заправочные островки (9 защитных ж/б стен, металл. каркас, ж/б отмостка). 2КТП630 кВА,Вентсистемы:-П-1 Вентустановка Ц14-46 -2 шт;-П-2 Вентустановка Ц4-70 -2 шт;-П-3 Вентустановка Ц4-70 -1 шт;-П-4 Вентустановка Ц4-70- 2шт;-В-1 Вентустановка 06-300 -1 шт;-В-2Вентустановка Ц4-70 - 1 шт;-В-3 Вентустановка Ц4-70 - 1 шт;-АВ-1Вентустановка 06-300 -1 шт;Здание акуммулятов газа (литер В2), фундамент - ж/б,стены- кирпичные , крыша проф.лист. Акт технического обследования (дата, номер): "07" апреля 2021г., № 1-21 Вид ремонта: Текущий ремонт. Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. Нормативный документ обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) № п/п Характеристика дефекта Наименование работ Единица измерения Количество Наименование материалов и оборудования Единица измерения Количество Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Раздел 1. Ремонт кровли здания ПТК 1 Механичес-кие повреждения, пузыри мягкой кровли Демонтаж отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 68,00 Не требуется 2 Установка отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. п.м./м2 136/68 Не требуется Используются ранее установленные элементы 3 Герметизация стыков отливов парапета. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м.п. 20,31 Битумно-полимерная кровельная герметизирующая лента НИКОБЕНД белая (ширина150мм). пог.м. 20,31 Поставщик материала - Подрядчик. 4 Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 221,40 Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) кг 885,60 Расход 4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. Частичный демонтаж старых рулонных покрытий и поросли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 670,00 Не требуется 5 Восстановление поврежденных элементов кровельного покрытия цементно-песчаной смесью. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 350,00 Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог т 5,75 Расход 16,4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 6 Нанесение мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 816,90 Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) кг 2 450,70 Расход 3,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 7 Устройство ковра из стеклоткани с закреплением к основанию кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 816,90 Стеклоткань ЭЗ-100 П (100) м2 980,28 Расход на перехлест 1,2. Поставщик материала - Подрядчик. 8 Нанесение мастики (2 слой) по стеклоткени. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 816,90 Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) кг 2 450,70 Расход 3,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 9 Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами расстояние до 30 км. т 24,12 |
| --- |
| Подрядчик: __________________________________ __________________________________ ____________________ ____________________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ______________________ К.Г. Складанов М.П. |

| Приложение № 2 к Техническому заданию на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания ПТК на АГНКС-1 г. Челябинск, АГНКС-2 г. Челябинск, АГНКС-3 г. Челябинск для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 80 Дата составления "01" марта 2022 г. Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо» Наименование структурного подразделения: Уральский филиал Наименование МВЗ: АГНКС-2 г. Челябинск Наименование объекта: КОРПУС ПРОИЗВ-ТЕХНОЛ.АГНКС-2 ЧЕЛЯБИНСК Инвентарный номер: 000001595 Характеристика объекта: Площадь 740,6 кв.м, фундамент бетонный ленточный, стены эффективные панели типа 'сэндвич', кирпичные; перегородки металлические, кирпичные; перекрытия- эффективные панели типа'сэндвич', крыша рубероид; навес из профилированного настила(Заправочные островки 9 защитных ж/б стен, металл. каркас, ж/б отмостка), электроосвещение, отопление, водопровод, канализация, телефон, вентиляция приточно-вытяжная, устройство цифровой видеозаписи; кран мостовой ручной однобалочный подвесной; подстанция трансформаторная комплектная 2КТП - 630 6/04 - 84 - У3 с УВН и РУНН. силовой трансформатор ТМЗ-630/6/0,4-72У- 2шт; счётчик холодной воды; счётчики электрические трёхфазные- 2 шт., мачта прожекторная-2шт, высота 18м.,молниеприемник, линия связи кабельная протяженность 210,5 м. Акт технического обследования (дата, номер): "30" сентября 2021г., № 1 Вид ремонта: Текущий ремонт. Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. Нормативный документ обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) № п/п Характеристика дефекта Наименование работ Единица измерения Количество Наименование материалов и оборудования Единица измерения Количество Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Раздел 1. Ремонт кровли здания ПТК 1 Механиче-ские поврежде-ния, пузыри мягкой кровли Демонтаж отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 67,59 Не требуется 2 Установка отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. п.м./м2 135,18/67,59 Не требуется Используются ранее установленные элементы 3 Герметизация стыков отливов парапета. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м.п. 20,31 Битумно-полимерная кровельная герметизирующая лента НИКОБЕНД белая (ширина150мм). пог.м. 20,31 Поставщик материала - Подрядчик. 4 Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 221,40 Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) кг 885,60 Расход 4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 5 Частичный демонтаж старых рулонных покрытий и поросли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 670,00 Не требуется 6 Восстановление поврежденных элементов кровельного покрытия цементно-песчаной смесью. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 350,00 Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог т 5,75 Расход 16,4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 7 Нанесение мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли с примыканиями к парапетам. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 865,45 Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) кг 2 596,34 Расход 3,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 8 Устройство ковра из стеклоткани с закреплением к основанию кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 865,45 Стеклоткань ЭЗ-100 П (100) м2 1 038,54 Расход на перехлест 1,2. Поставщик материала - Подрядчик. 9 Нанесение мастики (2 слой) по стеклоткени. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 5м. м2 865,45 Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) кг 2 596,34 Расход 3,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 10 Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами расстояние до 10 км. т 24,12 |
| --- |
| Подрядчик: __________________________________ __________________________________ ____________________ ____________________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ______________________ К.Г. Складанов М.П. |

| Приложение № 3 к Техническому заданию на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания ПТК на АГНКС-1 г. Челябинск, АГНКС-2 г. Челябинск, АГНКС-3 г. Челябинск для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 82 Дата составления "01" марта 2021 г. Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо» Наименование структурного подразделения: Уральский филиал Наименование МВЗ: АГНКС-3 г. Челябинск Наименование объекта: КОРПУС ПРОИЗВ-ТЕХНИЧ.АГНКС №3 ЧЕЛЯБИНСК Инвентарный номер: 000001670 Характеристика объекта: Здание площадью 759,8 кв.м, фундамент бетонный ленточный, стены-сэндвич, перекрытия-сэндвич, кровля - сэндвич; отопление от электричества; водопровод, канализация, электроосвещение, вентиляционные системы; устройство цифровой записи; кран мостовой ручной однобалочный подвесной, заземляющее устройство. Акт технического обследования (дата, номер): "12" ноября 2021г., № 4 Вид ремонта: Текущий ремонт. Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. Нормативный документ обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) № п/п Характеристика дефекта Наименование работ Единица измерения Количество Наименование материалов и оборудования Единица измерения Количество Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Раздел 1. Ремонт кровли здания ПТК 1 Механичес-кие повреждения, пузыри мягкой кровли Демонтаж отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м. м2 37,92 Не требуется 2 Установка отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м. п.м./м2 75,84/37,92 Не требуется Используются ранее установленные элементы 3 Герметизация стыков отливов парапета. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м. м.п. 18,96 Битумно-полимерная кровельная герметизирующая лента НИКОБЕНД белая (ширина150мм). пог.м. 18,96 Поставщик материала - Подрядчик. 4 Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м. м2 110,70 Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) кг 442,80 Расход 4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. Частичный демонтаж старых рулонных покрытий и поросли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м. м2 351,00 Не требуется 5 Восстановление поврежденных элементов кровельного покрытия цементно-песчаной смесью. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м. м2 229,72 Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог т 3,77 Расход 16,4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 6 Нанесение мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м. м2 536,18 Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) кг 1 608,53 Расход 3,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 7 Устройство ковра из стеклоткани с закреплением к основанию кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м. м2 536,18 Стеклоткань ЭЗ-100 П (100) м2 643,41 Расход на перехлест 1,2. Поставщик материала - Подрядчик. 8 Нанесение мастики (2 слой) по стеклоткени. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,2м. м2 536,18 Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) кг 1 608,53 Расход 3,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 9 Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами расстояние до 10 км. т 10,53 |
| --- |
| Подрядчик: __________________________________ __________________________________ ____________________ ____________________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ______________________ К.Г. Складанов М.П. |