Приложение №1 к Договору

№ ГМТ-_________ от «___» ____________

УТВЕРЖДАЮ

Директор Приволжского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

__________________И.В. Смотрицкий

«____» _____________________2022 г.

ЗАДАНИЕ

на разработку документации по объекту:

Нижегородская область, г. Дзержинск, АГНКС-1 техническое перевооружение (код: 52 011).

|  | Основание для разработки документации на ТП | 1.1. Протокол Заседания Инвестиционного комитета №ИК-39/21 от 21.12.2021 г |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | 2.1. Технические требования на выполнение документации по техническому перевооружению на объекте: «Нижегородская область, г. Дзержинск» (Передается на электронном носителе в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами). 2.2. Книга фирменного стиля розничной сети АГНКС (Передается на электронном носителе в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами). 2.3. Типовой перечень объектов/подобъектов для отнесения затрат по техническому перевооружению (реконструкции) объектов газомоторной инфраструктуры, утвержденный Приказом ООО «Газпром газомоторное топливо» от 19.09.2017 № 0546/17 (Передается на электронном носителе в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами). |
|  | Местоположение предприятия, здания, сооружения | 3.1. Нижегородская область, г. Дзержинск, Северное шоссе, д.1. |
|  | Вид строительства | 4.1. Техническое перевооружение. |
|  | Разрабатываемая документация | 5.1. Проектная документация на выполнение комплекса работ по техническому перевооружению (далее - Документация). |
|  | Порядок разработки документации | 6.1. Состав и содержание разделов Документации сформировать в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ, с учетом законодательства о градостроительной деятельности и другими нормативными документами, а также Техническими требованиями. Объём и качество документации должно быть достаточным для прохождения экспертизы промышленной безопасности и выполнения комплекса работ по техническому перевооружению. |
|  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | 7.1. Основные технико-экономические показатели определить в Документации с учетом Технических требований. 7.2. Сметную стоимость работ определить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 №421/пр "Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" (с учетом действующих на момент разработки изменений и дополнений), действующими нормативными документами РФ и Методическими указаниями ООО «Газпром газомоторное топливо» о порядке формирования сметной (инвестиционной) стоимости объектов по строительству и реконструкции в Обществе, утвержденными Приказом Общества 13.07.2021 № 0482/21. 7.3. Сметную документацию выполнить в соответствии с перечнем объектов/подобъектов по п. 8.1. |
|  | Особые требования к разработке документации | 8.1. В составе пояснительной записки предусмотреть перечень объектов/подобъектов, разработанный в соответствии с типовым перечнем объектов/подобъектов для отнесения затрат по техническому перевооружению (реконструкции) объектов газомоторной инфраструктуры, утвержденному Приказом ООО «Газпром газомоторное топливо» от 17.09.2021 № 0619/21. 8.2. Документация, в случае необходимости, должна включать в себя согласования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ и полученными техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Учесть охранные зоны инженерных сетей, сооружений и объектов. При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей с получением соответствующих технических условий и согласований. 8.3. При разработке документации необходимо описать существующее техническое состояние строительных конструкций, технологических установок, систем энергообеспечения и связи, АСУ ТП и др. 8.4 Документация при необходимости должна содержать ведомость площадей земельных участков, подлежащих отводу на период строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта с учетом внеплощадочных инженерных сетей, включая примыкания к автодороге, с распределением по землепользователям. Ведомость составляется на основании схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории с приложением проекта их границ, каталога координат поворотных точек границ отвода земель. |
|  | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям | 9.1. Выполнить в соответствии с Техническими требованиями. |
|  | Энергоснабжение | 10.1. Выполнить в соответствии с Техническими требованиями и полученными техническими условиями. |
|  | Требования к разработке сводных заказных спецификаций (СЗС) | 11.1. В составе Документации выполнить сборник спецификаций оборудования (ССО) в соответствии с перечнем объектов/подобъектов по п. 8.1., выделив оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек. Сборник сводных заказных спецификаций (СЗС) предоставляется отдельно на МТР поставки Заказчика: − оборудование, требующее монтажа (ОТМ) с разделением по номенклатуре; − оборудование, не требующее монтажа (ОНТМ) и не входящее в сметы строек, удовлетворяющее критериям отнесения к отдельным объектам основных средств с разделением по номенклатуре; − производственный инвентарь, хозяйственный инвентарь, мебель с разделением по номенклатуре; − материалы с разделением по номенклатуре. 11.2. В составе ССО предусмотреть разработку перечня демонтируемых материалов и оборудования, с разделением на утилизируемые и передаваемые Заказчику для дальнейшего использования. |
|  | Определение затрат на страхование | 12.1. Выполнить в соответствии с со ст. 263 Налогового кодекса РФ и письмом Госкомитета РФ по строительству и ЖКК от 18.07.2002 №НЗ-3942/7. |
|  | Генеральный подрядчик | 13.1. __________________ |
|  | Заказчик | 14.1. ООО «Газпром газомоторное топливо». |
|  | Источник финансирования | 15.1. Капитальные вложения ООО «Газпром газомоторное топливо» |
|  | Срок выполнения работы | 16.1. В соответствии с Графиком выполнения работ к договору. |
|  | Условия изменения задания | 17.1. В течение срока действия договора. Изменения к заданию утверждаются Заказчиком. |
|  | Порядок сдачи работы | 18.1. Подрядчик предоставляет Заказчику материалы в 6-ти экземплярах на бумажных носителях и в 3-х экземплярах на электронных носителях. 18.2. Материалы для предварительного согласования предоставляет в 1-м экземпляре на электронных носителях или посредством передачи через ftp-ресурс. |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | 19.1. Электронная версия комплекта документации передается на CD-R (DVD-R) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). 19.2. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования объекта проектирования, стадии разработки, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. 19.3. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания и файл «Ведомость электронной версии документации». 19.4. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации на бумажном носителе. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. 19.5. Документацию в электронном виде предоставить в отсканированном виде в формате PDF с подписями и печатями и редактируемом виде в форматах Microsoft office и DWG (AutoCAD). 19.6. Сметную документацию предоставить в форматах Excel и программного комплекса Гранд-Смета. |
|  | Дополнительные требования | 20.1. Обеспечить сопровождение документации в органах экспертизы до получения заключения экспертизы промышленной безопасности. Место проведения экспертизы определяет Заказчик. 20.2. Подать заключение промышленной безопасности в Ростехнадзор в порядке, предусмотренном законодательством РФ (при соответствующем поручении Заказчика). 20.3. Предоставить Заказчику Ведомость устранения замечаний экспертизы. 20.4. При необходимости получить технические условия на вынос и пересечение инженерных коммуникаций, исходные данные ГО ЧС, вывоз отходов и иные исходные данные, требуемые для разработки документации на техническое перевооружение. |

| Должность Организация ____________________ ФИО М.П. | Директор Приволжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ____________________ И.В. Смотрицкий М.П. |
| --- | --- |