Приложение №1

к Договору № _________________________

от «___»__________ 2023 г.

ЗАДАНИЕ

на разработку документации по объекту:

«Тульская область, Узловской р-н,м/о Каменецкое, п.2 Каменецкая, з/у №1А техническое перевооружение АГНКС-4, г.Тула»

|  | Основание для разработки документации на ТП | 1.1. Протокол Заседания Инвестиционного комитета ООО «Газпром газомоторное топливо» от 06.08.2021 № ИК-18/21. |
| --- | --- | --- |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | 2.1. Технические требования на выполнение документации по техническому перевооружению на объекте: «Тульская область, Узловской р-н,м/о Каменецкое, п.2 Каменецкая, з/у №1А техническое перевооружение АГНКС-4, г.Тула» (Передается на электронном носителе в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами). 2.2. Каталог форматов объектов газозаправочной инфраструктуры Ecogaz с типовыми решениями (Передается на электронном носителе в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами). 2.4. Технические требования к КТП (Передается на электронном носителе в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами). 2.5. Типовой перечень объектов/подобъектов для отнесения затрат по строительству (реконструкции) объектов газомоторной инфраструктуры, утвержденный Приказом ООО «Газпром газомоторное топливо» от 17.09.2021 № 0619/21 (Передается на электронном носителе в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами). |
|  | Местоположение предприятия, здания, сооружения | 3.1. Тульская область, Узловской р-н, м/о Каменецкое, п.2 Каменецкая, з/у №1А |
|  | Вид строительства | 4.1. Техническое перевооружение. |
|  | Разрабатываемая документация | 5.1. Документация на выполнения комплекса работ по техническому перевооружению в виде рабочей документации (далее - Документация). |
|  | Порядок разработки документации | 6.1. Генеральному подрядчику выполнить обследование существующих объектов на территории АГНКС с указанием всех зданий, сооружений и инженерных коммуникаций на топографической съемке. 6.2. Состав и содержание разделов Документации сформировать в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ, с учетом законодательства о градостроительной деятельности и другими нормативными документами, а также Техническими требованиями. Объём и качество документации должно быть достаточным для прохождения экспертизы промышленной безопасности и выполнения комплекса работ по техническому перевооружению. |
|  | Особые условия строительства | 7.1. В соответствии с картой общего сейсмического районирования территорий РФ ОСР-97 (СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»). |
|  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | 8.1. Основные технико-экономические показатели определить в Документации с учетом Технических требований. 8.2. Сметную стоимость работ определить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 №421/пр "Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации", Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 апреля 2021 №258/пр (с учетом действующих на момент разработки изменений и дополнений), действующими нормативными документами РФ и Методическими указаниями ООО «Газпром газомоторное топливо» о порядке формирования сметной (инвестиционной) стоимости объектов по строительству и реконструкции в Обществе, утвержденными Приказом Общества от 13.04.2018 № 0275/18. 8.3.Сметную документацию выполнить в соответствии с перечнем объектов/подобъектов по п. 9.1. |
|  | Особые требования к разработке документации | 9.1. В составе пояснительной записки предусмотреть перечень объектов/подобъектов, разработанный в соответствии с типовым перечнем объектов/подобъектов для отнесения затрат по строительству (реконструкции) объектов газомоторной инфраструктуры, утвержденному Приказом ООО «Газпром газомоторное топливо» от 17.09.2021 № 0619/21. 9.2. Документация, в случае необходимости, должна включать в себя согласования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ и полученными техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Учесть охранные зоны инженерных сетей, сооружений и объектов. При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей с получением соответствующих технических условий и согласований. 9.3. При разработке документации необходимо описать существующее техническое состояние строительных конструкций, технологических установок, систем энергообеспечения и связи, АСУ ТП и др. 9.4 Документация при необходимости должна содержать ведомость площадей земельных участков, подлежащих отводу на период строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта с учетом внеплощадочных инженерных сетей, включая примыкания к автодороге, с распределением по землепользователям. Ведомость составляется на основании схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории с приложением проекта их границ, каталога координат поворотных точек границ отвода земель. |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному технологическому оборудованию | 10.1. Режим работы объекта круглосуточный, круглогодичный. |
|  | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям | 11.1. Выполнить в соответствии с Техническими требованиями. |
|  | Технологическая связь | 12.1. Выполнить в соответствии с нормативными документами и Техническими требованиями. |
|  | Энергоснабжение | 13.1. Выполнить в соответствии с нормативными документами и Техническими требованиями. |
|  | Автоматизация технологических процессов, метрологическое обеспечение и организация измерений углеводородных сред. | 14.1. Выполнить в соответствии с нормативными документами и Техническими требованиями. |
|  | Требования к разработке сводных заказных спецификаций (СЗС) | 15.1. В составе Документации выполнить сборник спецификаций оборудования (ССО) в соответствии с перечнем объектов/подобъектов по п. 9.1., выделив оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек. Сборник сводных заказных спецификаций (СЗС) предоставляется отдельно на МТР поставки Заказчика: − оборудование, требующее монтажа (ОТМ) с разделением по номенклатуре; − оборудование, не требующее монтажа (ОНТМ) и не входящее в сметы строек, удовлетворяющее критериям отнесения к отдельным объектам основных средств с разделением по номенклатуре; − производственный инвентарь, хозяйственный инвентарь, мебель с разделением по номенклатуре; − материалы с разделением по номенклатуре. 15.2. В составе ССО предусмотреть разработку перечня демонтируемых материалов и оборудования, с разделением на утилизируемые и передаваемые Заказчику для дальнейшего использования. |
|  | Определение затрат на страхование | 16.1. Выполнить в соответствии с со ст. 263 Налогового кодекса РФ и письмом Госкомитета РФ по строительству и ЖКК от 18.07.2002 №НЗ-3942/7. |
|  | Генеральный подрядчик | 17.1. __________________ |
|  | Заказчик | 18.1. ООО «Газпром газомоторное топливо». |
|  | Источник финансирования | 19.1. Капитальные вложения ООО «Газпром газомоторное топливо» |
|  | Срок выполнения работы | 20.1. В соответствии с Графиком выполнения работ к договору. Выполнение работ по разработке и согласованию документации по техническому перевооружению – 31.10.2023 г. |
|  | Условия изменения задания | 21.1. В течение срока действия договора. Изменения к заданию утверждаются Заказчиком. |
|  | Порядок сдачи работы | 22.1. Подрядчик предоставляет Заказчику материалы в 6-ти экземплярах на бумажных носителях и в 3-х экземплярах на электронных носителях. 22.2. Материалы для предварительного согласования предоставляет в 1-м экземпляре на электронных носителях или посредством передачи через ftp-ресурс. |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | 23.1. Электронная версия комплекта документации передается на CD-R (DVD-R) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). 23.2. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования объекта проектирования, стадии разработки, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. 23.3. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания и файл «Ведомость электронной версии документации». 23.4. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации на бумажном носителе. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. 23.5. Документацию в электронном виде предоставить в отсканированном виде в формате PDF с подписями и печатями и редактируемом виде в форматах Microsoft office и DWG (AutoCAD). 23.6. Сметную документацию предоставить в форматах Excel и программного комплекса Гранд-Смета. |
|  | Дополнительные требования | 24.1. Обеспечить сопровождение документации в органах экспертизы и получение заключения экспертизы промышленной безопасности. Место проведения экспертизы определяет Заказчик. 24.2. Подать заключение промышленной безопасности в Ростехнадзор в порядке, предусмотренном законодательством РФ (при соответствующем поручении Заказчика). 24.3. Предоставить Заказчику Ведомость устранения замечаний экспертизы. 24.4. При необходимости получить технические условия на вынос и пересечение инженерных коммуникаций, исходные данные ГО ЧС, вывоз отходов и иные исходные данные, требуемые для разработки документации на техническое перевооружение. |

| Заказчик: И.о. директора Центрального филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» _________________ /С.Ф. Тигля/ М.П. | Генеральный подрядчик: _________________ /__________/ М.П. |
| --- | --- |