Приложение № 1 к договору подряда № _________________ от ____.____.20___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту кровель зданий

производственно-технологических корпусов 
на АГНКС-1 г. Кумертау, АГНКС-2 г. Стерлитамак

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

г. Екатеринбург

2022 год

- Цель работ

  - Целью выполнения работ по настоящему Техническому заданию являются текущий ремонт кровель зданий производственно-технологических корпусов (далее – ПТК) на объектах:

- АГНКС-1 г. Кумертау Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Магистральная д.9;

- АГНКС-2 г. Стерлитамак Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Западная д.20.

- Порядок проведения работ

  - Допуск персонала Подрядчика на Объекты для выполнения Работ производится после оформления акта-допуска по установленной Заказчиком форме.

  - В случае необходимости выполнения непредвиденных (аварийно-восстановительных) работ Подрядчик, по вызову Заказчика, организует работу своего персонала на Объекте (при необходимости круглосуточно) с последующим оформлением документации на выполненные работы.

  - Перечень Работ представлен в ведомости дефектов, являющейся Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

  - В целях обеспечения соответствия выполняемых Работ, а также конструкций техническим регламентам (нормам и правилам), ведомости дефектов, проектной документации (в случае её наличия) ведётся исполнительно-техническая документация. Основные требования к составу и порядку ведения исполнительно-технической документации (далее – ИТД):

    - ИТД должна соответствовать требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N1128.

    - В составе ИТД должна быть разработана исполнительная схема, фиксирующая плановое и высотное положение выверенных и окончательно закрепленных конструкций и элементов зданий, сооружений, а также имеющие место быть отклонения от них.

    - Нанесение лакокрасочных, а также иных видов защитных покрытий оформляется актом приёмки защитного покрытия по форме Приложения Д "СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр).

    - Состав и количество установленного при производстве Работ оборудования должно быть подтверждено путём оформления Ведомости установленной арматуры и оборудования по форме 1.3 "ВСН 012-88. Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990) (далее ВСН 012-88).

    - До момента начала производства Работ Подрядчик обязан завести (оформить) общий журнал работ по форме Приложения № 1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства, утверждённому Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. N 7.

    - По завершении всех видов Работ при их приемке Заказчиком Подрядчик должен передать Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительно-технической документации, состоящей из:

- Исполнительные схемы (п. 2.4.2 настоящего Технического задания);

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акты приёмки защитного покрытия (п. 2.4.3 настоящего Технического задания);

- Ведомость установленной арматуры и оборудования (п. 2.4.4 настоящего Технического задания);

- Общий журнал работ (п. 2.4.5 настоящего Технического задания);

- Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

- Приказы на ответственных за проведение работ от Подрядчика;

- Аттестационные документы на работников Подрядчика.

- Сроки выполнения работ

  - Срок начала выполнения Работ: с даты подписания Договора.

  - Срок выполнения полного комплекса Работ по Договору и сдачи Объектов Заказчику в соответствии с условиями Договора: 30 (Тридцать) рабочих дней с даты подписания Договора.

- Требования к выполнению работ

4.1.	При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться Договором, а также следующими методиками и инструкциями:

- СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

- СТО «Газпром» в составе ЕСУОТ и ПБ СТО Газпром 15000.1-002-2014, СТО «Газпром 18000.1-003-2014, СТО Газпром 18000.3-004-2014.4.2. Подрядчик обязан в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять входной контроль МТР поставки Подрядчика и предоставить Заказчику акты входного контроля на МТР, приобретенные самостоятельно и планируемые к использованию при выполнении Работ.

- Оформление результатов выполненных работ

  - Подрядчик после выполнения Работ предоставляет Заказчику оформленные со своей стороны первичные учетные документы в соответствии с условиями Договора.

  - Вместе с представленными первичными учетными документами Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с действующими нормативными требованиями и разделом 2 настоящего Технического задания

6.	Приложения.

6.1. Приложение №1. Ведомость дефектов № 84 от 01.03.2022;

6.2. Приложение №2. Ведомость дефектов № 89 от 01.03.2022.

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

___________________________________ Я.А. Ивонин

М.П.

| Подрядчик: _______________________________ _______________________________ ____________________ __________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ____________________К.Г. Складанов М.П. |
| --- | --- |

| Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение работ по текущему ремонту кровель зданий производственно-технологических корпусов на АГНКС-1 г. Кумертау, АГНКС-2 г. Стерлитамак для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 84 | Дата составления "01" марта 2022 г. Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо» Наименование структурного подразделения: Уральский филиал Наименование МВЗ: АГНКС-1 г. Кумертау Наименование объекта: Производственно-технологический корпус АГНКС г.Кумертау Инвентарный номер: 000000920 Характеристика объекта: итер А. Назначение нежилое, 1-этажный, 3-х слойные панели обшитыестальным оцинкованным гнутым профилем с утеплением из минераловатныхплит. Общая площадь 766,1 м2, площадь застройки - 800,4 м2 (в т.ч. навес- 308 м2 ) - перекрытие: мягкая кровля, замощение 4435 м2, ограждение - ж/б плиты, водопровод, канализация, электроосвещение, центральное отопление. КТП: подстанция трансформаторная 2КТП-1000/10/0,4-81-У3,зав. № 38957 (в составе: щит КТП-1 шт., трансформаторы-2 шт.,выключатель нагрузки-2 шт., конденсаторные установки-2 шт., ISА- 2000-8шкафов, щит 3Щ), электрощитовая (щиты 1Щ и 2Щ), вентиляционные камеры№1 и №2 (приточно-вытяжная и аварийная вентиляция), кран мостовой ручнойподвесной Рп2-1229В и таль ручная червячная. Нагревательный прибор -радиатор М-140АО. Акт технического обследования (дата, номер): "30" сентября 2021г., № 2 Вид ремонта: Текущий ремонт. Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. Нормативный документ обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) № п/п Характеристика дефекта Наименование работ Единица измерения Количество Наименование материалов и оборудования Единица измерения Количество Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Раздел 1. Ремонт кровли здания ПТК 1 Механические повреждения, пузыри мягкой кровли Демонтаж отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 3,8м. м2 28,9 Не требуется 2 Установка отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 3,8м. п.м./м2 57,7/28,9 Стальные оцинкованные отлива 0,5мм м²/кг 36,13/145,95 Расход на перехлест 1,25 Поставщик материала - Подрядчик. 3 Герметизация стыков отливов парапета. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 3,8м. п.м. 7,2 Битумно-полимерная кровельная герметизирующая лента НИКОБЕНД белая (ширина150мм). п.м. 7,2 Поставщик материала - Подрядчик. 4 Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 3,8м. м2 6,8 Битумно-эмульсионная мастика Руфимакс ℗ жидкая мембрана, 20л кг 30,6 Расход 4,5кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 5 Подрезка деформированных участков кровельного покрытия в ручную (устранение вздутий кровельного ковра, бугристости). Высота производства работ над уровнем земли (пола) -3,8м. м2 414,1 Не требуется 6 Восстановление поврежденных элементов кровельного покрытия цементно-песчаной смесью. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 3,8м. м2 289,84 Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог т 4,75 Расход 16,4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 7 Нанесение мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 3,8м. м2 414,1 Битумно-эмульсионная мастика Руфимакс ℗ жидкая мембрана, 20л кг 1863,27 Расход 4,5 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 8 Устройство ковра из стеклоткани с закреплением к основанию кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 3,8м. м2 414,06 Стеклоткань ЭЗ-100 П (100) м2 476,17 Расход на перехлест 1,15. Поставщик материала - Подрядчик. 9 Нанесение мастики (2 слой) по стеклоткени. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 3,8м. м2 414,06 Битумно-эмульсионная мастика Руфимакс ℗ жидкая мембрана, 20л кг 1656,24 Расход 4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. 10 Вывоз строительного мусора до 30 км. т 3,2 |
| --- | --- |
| Согласовано: Главный инженер Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ___________________________________ Я.А. Ивонин М.П. Подрядчик: __________________________________ __________________________________ ____________________ ____________________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ______________________ К.Г. Складанов М.П. |

| Приложение № 2 к Техническому заданию на выполнение работ по текущему ремонту кровель зданий производственно-технологических корпусов на АГНКС-1 г. Кумертау, АГНКС-2 г. Стерлитамак для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 89 Дата составления "01" марта 2022 г. Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо» Наименование структурного подразделения: Уральский филиал Наименование МВЗ: АГНКС-2 г. Стерлитамак Наименование объекта: Производственно-технологический корпус АГНКС-2 г. Стерлитамак Инвентарный номер: 000000955 Характеристика объекта: Литер А- Производственно - технологический корпус - 1эт., площадь застройки- 324,6 м2, общая площадь - 308,8 м2, материал стен - трехслойные панели типа "Сэндвич", фундамент бетонные блоки, материал покрытия стальной профилированный лист.. Литер 1 -Забор 125 ,75м металлический. Забор 67,5м металлический. Литер 1-Замощение - 5000м2 асфальт. Газоны. Водопровод центральный, канализация, электроосвещение ПТК. В составе ПТК: 1 склад, 2 КТП -630/10/0.4-84УЗ зав. № 23176 (в комплекте: выключатели нагрузки ШВВ-1ПУ3 (ВНРу-10/400-10зУ3) - 2шт.); мастерская, комната приема пищи, операторная (метан), мастерская КИП и А, бытовая комната, компрессорный цех, 2 электро-щитовые: электрощитовая № 1 (в составе: рапределительные пункты 2-шт, конденсаторные установки 3-шт, панель КИПиА, АВР освещения-1 шт; электрощитовая № 2 (в составе: панель КИПиА-1шт, панель управления электрооборудования-3шт, щит управления двигателями-3шт); кран-балка с ручной талью грузоподъемностью 1 т.; ж/б опоры-освещения -7 шт; молниеотвод-опора № 3, 5 Акт технического обследования (дата, номер): "22" сентября 2021г., № 3 Вид ремонта: Текущий ремонт. Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. Нормативный документ обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) № п/п Характеристика дефекта Наименование работ Единица измерения Количество Наименование материалов и оборудования Единица измерения Количество Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Раздел 1. Ремонт кровли здания ПТК 1 Отсутствие герметичности покрытия кровли, коррозия профлиста, протечки Зачистка кровельного покрытия из стального профилированного листа с целью удаления грязи, ржавчины (32,4*10,02)+(6*0,4+10,02) м.кв. 337,07 не требуется 2 Обеспыливание зачищенной поверхности кровли компрессором м.кв. 337,07 не требуется 3 Покрытие подготовленной поверхности кровли праймером м.кв. 337,07 праймер битумный кг. 117,97 расход 350 г. м.кв. Поставщик материала - Подрядчик. 4 Устройство нижнего слоя наплавляемой кровли с учетом фронтонов кровли на разных уровнях м.кв. 337,07 Наплавляемый материал Линокром ХПП 3.0 м.кв. 404,48 Расход 1,2 Поставщик материала - Подрядчик. 5 Устройство верхнего слоя наплавляемой кровли с учетом фронтонов кровли на разных уровнях м.кв. 337,07 Наплавляемый материал Линокром ЭКП 3.0 м.кв. 404,48 Расход 1,2 Поставщик материала - Подрядчик. 6 Устройство примыканий кровли высотой до 600 мм. м.п. 4,71 Наплавляемый материал Линокром ЭКП 3.0 м.кв. 2,36 Расход 1,25 Поставщик материала - Подрядчик. 7 Вывоз строительного мусора до 10 км. т 2,0 Согласовано: Главный инженер Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» _______________________________Я.А. Ивонин М.П. |
| --- |
| Подрядчик: __________________________________ __________________________________ ____________________ ____________________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ______________________ К.Г. Складанов М.П. |