|  | Приложение № 1 к Договору № ____________ от ________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке «Системы технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта технологического оборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций                               ООО «Газпром газомоторное топливо»

с методологией расчёта трудоёмкости работ»

г. Санкт-Петербург,

2023 год

Содержание

1.	Цель работы	3

2.	Принятые сокращения	3

3.	Термины и определения	3

4.	Содержание работы.	4

5.    Результаты Работы.	5

6.    Особые условия …………………………………………………………………………………6

7.   Требования к Исполнителю……………………………………….…………………………….6

8.   Количество АГНКС по маркам компрессорных установок.….………………………………7

# Цель работы

Целью работы является разработка «Системы технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта технологического оборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с методологией расчёта трудоёмкости работ                 ООО «Газпром газомоторное топливо» (далее - Система ППР). Система ППР должна определять типовой перечень работ, нормы расхода запасных частей, материалов, нормативы по трудоёмкости на техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт, в том числе на текущие, средние и капитальные ремонты технологического оборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, комплексов сжижения природного газа (далее - ГМИ).

Система ППР предназначена в ООО «Газпром газомоторное топливо» для:

− определения трудоемкости работ и стоимости услуг по техническому обслуживанию, ремонту технологического оборудования ГМИ;

− определения численности рабочих и их квалификации, занятых техническим обслуживанием, ремонтом технологического оборудования ГМИ;

− планирования закупок запасных частей, составления типовых ведомостей дефектов, смет;

− организации оперативно-технического учёта и отчётности.

# Принятые сокращения

ГМИ –  газомоторная инфраструктура;

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

КУ – компрессорная установка;

ВУ – вентиляционная установка;

ГПМ – грузоподъёмная машина (механизм);

СРД – сосуд, работающий под давлением;

ТО – техническое обслуживание

# Термины и определения

Технические устройства: машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта.

Оборудование: технические устройства газомоторной инфраструктуры: компрессорные установки, сосуды, работающие под избыточным давлением, трубопроводы, грузоподъёмные устройства, вентиляционные установки.

Вентиляционная установка (ВУ): совокупность устройств для обработки, транспортирования, подачи и удаления воздуха.

Грузоподъёмная машина/механизм (ГПМ): подъемное устройство цикличного действия с возвратно-поступательным движением грузозахватного органа.

Компрессорная установка (КУ): оборудование, предназначенное для компримирования природного газа.

Сосуд, работающий под давлением (СРД): герметически закрытая емкость (стационарно установленная или передвижная), предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ. Границами сосуда являются входные и выходные штуцера.

Трубопровод: совокупность деталей и сборочных единиц из труб с элементами, являющимися их составляющими (тройники, переходы, отводы), которые предназначены для транспортирования среды от источника до потребителей.

Группа оборудования: технические устройства одного вида, имеющие аналогичные технические характеристики. По каждому виду технических устройств (КУ, ВУ, СРД) может быть выделено несколько групп.

Техническое обслуживание: комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности оборудования при эксплуатации.

Капитальный ремонт: ремонт, выполняемый для обеспечения исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые (под базовой понимают основную часть оборудования, предназначенную для компоновки и установки на нее других составных частей).

Текущий ремонт: ремонт, осуществляемый для восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) восстановлении его отдельных составных частей.

Периодическое техническое обслуживание: обслуживание, выполняемое через установленные интервалы времени вне зависимости от технического состояния оборудования.

Ремонт: комплекс операций по восстановлению работоспособности и ресурса оборудования, состоящий в замене и (или) восстановлении его отдельных составных частей.

Регламентированное техническое обслуживание и ремонт (по наработке): это техническое обслуживание и/или ремонт, которые выполняются с определённой периодичностью и в объеме, установленном в нормативной документации независимо от технического состояния составных частей оборудования в момент начала ремонта.

Техническое обслуживание и ремонт по техническому состоянию: это техническое обслуживание и/или  ремонт у которых момент начала и объем работ (восстановления) определяется техническим состоянием составных частей оборудования по результатам периодического контроля (диагностирования).

# Содержание работы.

- Распределение оборудования ГМИ по категориям:

– регламентированное ТО и ремонт – I категория оборудования: КУ;

– ТО и ремонт по техническому состоянию – II категория оборудования: СРД, ВУ,  трубопроводы.

- Определение видов технического обслуживания и ремонтов по категориям оборудования АГНКС. Формирование перечней оборудования по категориям, типам и маркам.

- Для оборудования I категории определение нормативов времени работы оборудования между ТО и ремонтами, простоя в ремонте. Формирование таблиц периодичности ТО и ремонта для каждого  типа оборудования I категории (количество типов КУ – см. Раздел 8).

- Для оборудования II категории определение критериев технического состояния, используемых для прогнозирования начала ТО и ремонта. Формирование таблиц критериев технического состояния оборудования II категории по каждому типу оборудования.

- Разработка для каждого типа оборудования II категории программ технического диагностирования (типовых) с целью прогнозирования сроков ТО и ремонта. Формирование таблиц периодичности диагностирования для каждого типа оборудования.

- Формирование перечней типовых объёмов работ по ТО и ремонту по каждой группе оборудования ГМИ с указанием используемых запасных частей, материально-технических ресурсов.

- Формирование перечней запасных частей, расходных материалов, технических жидкостей, масел по каждому типу оборудования ГМИ с разбивкой по видам ТО и ремонта. В перечнях запасных частей, расходных материалов, технических жидкостей, масел указать аналоги, в том числе отечественные.

- Формирование перечней инструментов, оснастки, приспособлений, средств малой механизации, ГПМ, необходимых для выполнения всех ТО и ремонтов  каждого  типа оборудования I категории, по формам, согласованным с Заказчиком.

- Разработка алгоритма и отчетных документов для входного контроля запасных частей для оборудования I категории.

- Разработка типовых ведомостей дефектов на проведение ТО и ремонта для каждого  типа оборудования I категории по формам, согласованным с Заказчиком.

- Определение методологии расчётов трудоёмкости ТО и ремонта по каждому типу оборудования ГМИ.

- Расчёт трудоёмкости работ по ТО и ремонту для каждого типа оборудования. Формирование таблиц трудоёмкости ТО и ремонта с указанием необходимого уровня квалификации рабочих (исполнителей работ).

- Порядок планирования ТО и ремонтов оборудования ГМИ.

- Перечень документации по ТО и ремонту оборудования. Порядок ведения ремонтной технической документации, отчётности по результатам ремонта.

- Требования к безопасному проведению работ по ТО и ремонту оборудования ГМИ.

- Требования по охране окружающей среды при выполнении работ по ТО и ремонту оборудования ГМИ.

- Систематизация полученных в ходе выполнения Работ сведений, разработка и формирование Регламента системы ППР.

# Результаты Работы.

5.1. Подрядчик  предоставляет Заказчику следующие документы (результаты Работы) по окончании выполнения Работ в полном объеме:

–  регламент Системы ППР с приложениями;

– расчётные и исследовательские материалы (документы), используемые или образовавшиеся в результате выполнения Работы;

Подрядчик обязуется получить согласование в Ростехнадзоре разработанного Подрядчиком Регламента Системы  ППР с правом его применения в хозяйственной деятельности Заказчика в качестве стандарта.

5.2. Обязательные документы, которые должен содержать Регламент системы ППР:

– Таблица по каждому типу оборудования ГМИ (КУ, ВУ, СРД, трубопроводы) с распределением по категориям;

– Таблицы периодичности ТО и ремонта для оборудования I категории, нормативного времени простоя в ремонте;

– Таблицы критериев технического состояния оборудования II категории по каждому типу оборудования;

– Таблица контролируемых параметров по каждому типу оборудования II категории;

– Типовые программы технического диагностирования для каждого типа оборудования II категории;

– Таблицы периодичности диагностирования для каждого типа оборудования II категории;

– Перечни типовых объёмов работ по ТО и ремонту по каждому типу оборудования ГМИ;

– Перечни запасных частей, расходных материалов, технических жидкостей, масел по каждому типу оборудования ГМИ с разбивкой по видам ТО и ремонта с указанием каталоговых номеров производителя (при наличии), а также аналогов, в том числе отечественного производства;

–  Описание алгоритма и формы отчетных документов для входного контроля запасных частей для оборудования I категории;

–  Типовые ведомости дефектов на проведение ТО и ремонта для каждого  типа оборудования I категории;

– Таблицы трудоёмкости (нормы времени, чел/ч) ТО и ремонта по каждому типу оборудования ГМИ и видам ТО и ремонтов;

– Требования к планированию ТО и ремонтов оборудования ГМИ, порядок ведения ремонтной технической документации;

– Перечень документации по ТО и ремонту оборудования ГМИ;

– Перечень требований к безопасному проведению работ по ТО и ремонту оборудования ГМИ; – Перечень требований по охране окружающей среды при выполнении работ по ТО и ремонту оборудования ГМИ;

– Формы ремонтной документации (приложения к Регламенту).

5.3. Сдача-приемка Работ осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

5.4. Вся документация по результатам Работы (за исключением Актов сдачи-приемки  выполненных работ) передаётся Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в двух электронных носителях (USB флеш-накопитель) с записью в форматах «PDF», «Word», табличные данные предоставляются в формате «Excel» (с отключенной защитой и ограничениями на копирование содержимого документа).

5.5. Подрядчик по окончании выполнения Работы, предоставляет Заказчику все расчётные и исследовательские материалы (документы/отчеты), в том числе проекты документов, отчетов, образовавшиеся в результате выполнения Работ.

6. Особые условия.

6.1. Исходные данные Подрядчик собирает самостоятельно в рамках выполнения Работы.

6.2. Отклонения в выполнении Работ от требований, содержащихся в настоящем Техническом задании, в обязательном порядке подлежат согласованию с Заказчиком.

6.3.  Подрядчик осуществляет корректировку результатов Работы по замечаниям Заказчика, а также с учётом дополнительно полученной информации от Заказчика, либо в ходе выполнения Работ.

6.4. Подрядчик гарантирует высокую степень проработки вопросов в рамках выполнения Работы и предоставление актуальной информации в итоговых документах по результатам Работы.

7. Требования к Исполнителю.

7.1. Наличие квалифицированных работников - авторов и (или) разработчиков нормативно-технической документации по вопросам конструирования, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования, используемого на опасных производственных объектах.

7.2. Наличие опыта у Исполнителя в качестве экспертной организации по вопросам технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности технических устройств на опасных производственных объектах.

8. Количество АГНКС по маркам компрессорных установок.

| № п/п | Изготовитель КУ | Тип, марка КУ (базовая модель) | Кол-во АГНКС | Кол-во КУ, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fornovo Gas (Италия) | 4DA300-160, 3DA300-132, 3DA300-200, 4DA300-90 | 47 | 83 |
| 2 | Safe S.p.A. (Италия) | SW132F3-EM, SW160F12-EM, SW200F6-EM, SW250F1,4-EM, SW395T12-ICE, ST 90 T12-EM, ST75F6-EM | 42 | 73 |
| 3 | Aspro (Аргентина) | IODM 115-4RE, IODM-70-4R | 23 | 38 |
| 4 | GNC Galileo S.A (Аргентина) | МХ 75-2-1500-24 MCS 160-3-1500-6 MCS 200-4-1500-6 | 8 | 14 |
| 5 | Cubogas S.r.l. (Италия) | 3BVTN/4, S176BHT 3BVTN/4, S240BHT 4BVTN/4, S210BDB | 6 | 11 |
| 6 | Ariel (США) | JG-4/4 GJN-2/4 JGN-2/4 | 10 | 19 |
| Всего | 136 | 238 |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| Должность ___________________ / / | Должность ________________ / / |